http://www.acdpmaster.com/Download.html

##### Première méthode: Lier d'abord le périphérique ACDP avec le téléphone portable, puis connecter avec l'ordi et lier l'ACDP.

##### Connectez d'abord le ACDP avec un téléphone portable et vérifiez que la connexion est normale (Image 1). C'est-à-dire que le ACDP et le téléphone sont connectés au même WIFI. Ensuite, quittez l'APP ou détachez l'appareil dans "Téléphone portable relié au mini ACDP" (Image 2 - Image 3), de sorte que le ACDP puisse être relié et connecté par un autre périphérique (PC).

###### Veuillez connecter le PC au même WIFI que le téléphone portable (sélectionné parmi les trois options suivantes)

###### A. S'il y a un accès WIFI du PC, n'utilisez pas le réseau filaire et connectez le même WIFI que le téléphone portable.

- Si le routeur WIFI connecté par téléphone portable prend en charge à la fois le réseau filaire et WIFI, s'il vous plaît utiliser un fil pour connecter le PC avec le routeur.

- S'il n'y a pas d'accès WIFI du PC, veuillez insérer un adaptateur WIFI dans le port USB et débranchez le câble réseau du PC, puis connectez le même WIFI connecté par téléphone portable

- Ouvrez le logiciel ACDP sur PC et cliquez sur "Setting"

##### Cliquez sur "Bound to Mini ACDP device" sur l'interface du logiciel ACDP.

##### Sélectionnez l'ID d'appareil correspondant à lier.

##### Méthode 2: Connectez le PC via l'adaptateur Bluetooth

##### Branchez l'adaptateur Bluetooth dans le port USB du PC (assurez-vous que le pilote est installé) et le PC est connecté à WIFI.

- Ouvrez le logiciel ACDP sur le bureau du PC.

- Cliquez sur SETTING dans la case rouge comme indiqué sur l'image

##### Cliquer "Initial use settings"

- Appuyez sur le bouton "SET" du dispositif ACDP et maintenez-le enfoncé pendant 7 secondes jusqu'à ce que le buzzer de l'appareil sonne, puis relâchez le bouton "SET" et cliquez sur "Next".

6. Initial use of settings (configuration WIFI)

## Si le PC est un ordinateur portable avec fonction d'accès WIFI, lisez 6.1

## Si le PC est connecté via un routeur WIFI avec un réseau filaire, lisez 6.2

##### 6.1: Si le PC avec accès WIFI fonctionne, connectez le PC au WIFI.

Si le PC sans accès WIFI fonctionne, connectez l'adaptateur WIFI avec le PC USB, connectez le WIFI et suivez les étapes indiquées ci-dessous.

Le résultat de l'opération est indiqué sur l'image ci-dessous.

##### 6.2: Si le PC sans accès WIFI fonctionne, le PC est connecté via un WIFI routeur avec réseau câblé. Suivez les étapes indiquées ci-dessous.

Le résultat de l'opération est indiqué sur l'image ci-dessous.

7.Le logiciel vous invite à "connecter correctement l'appareil ACDP à WIFI", cliquez sur "OK".

8. Sélectionnez l'ID d'appareil correspondant à lier.

##### 9. Confirmez l'ID de périphérique lié, cliquez sur "Retour".

##### Confirmez que l'appareil est correctement lié et connecté.