## K518 沃尔沃S40 匹配操作领世达K518

一、添加钥匙

普通钥匙

增加一把钥匙。

智能钥匙

添加智能卡钥匙。

二、删除钥匙

普通钥匙

删除已有编程的钥匙。请注意在删除钥匙前必须先“识别钥匙ID”并记录好钥匙ID信息，在删除过程中“选择的钥匙ID将被删除”。

智能钥匙

删除所有智能卡钥匙。已有可用的钥匙，删除后续重新匹配。

三、识别钥匙ID

普通钥匙

已有可用的钥匙可以识别到钥匙ID，请记录好。

四、钥匙解锁：

普通钥匙

检测识别钥匙是否被锁，并解锁已锁钥匙。注意只能解锁本车或对应车辆的CEM安全数据的钥匙。

智能钥匙

检测识别钥匙是否被锁，并解锁已锁钥匙。注意只能解锁本车或对应车辆的CEM安全数据的钥匙。

（如何区分智能与半智能钥匙 “文章后面有解释”）

1、请拆读车身电脑CEM（位于副驾驶座前方储物箱后方），盒子有两款，接线位置有所不同，请参照下图所示位置接线，并用编程器左右依次读取出数据，2份。

A型盒子接线图：

B型盒子接线图（双1L15Y接线图，左右两边接线位置相同）：

2、注意、读出数据之后请联系技术，把“2份数据以及您K518的机器号”发给售后，售后工程师将为您转换成一份专用数据，之后请把K518连接电脑，把专用数据放入“customfile”文件夹下，即可进行匹配操作；

3、匹配添加钥匙：

普通钥匙

普通钥匙匹配过程中需要输入新钥匙的“遥控ID” 和“遥控安全码（需要选择16位/24位）”

注意：钥匙有两款（P/L)，款式与包装盒都不一样。需要用来匹配的新钥匙必须对应原车钥匙款式。

智能钥匙

请按提示操作即可。

注意事项

普通钥匙

1、删除钥匙，请注意在删除钥匙前必须先“识别钥匙ID”并记录好钥匙ID信息，在删除过程中“选择的钥匙ID将被删除”。

2、请务必保留新钥匙的包装盒子，添加钥匙匹配操作中，需要输入盒子上的钥匙遥控信息；

3、普通钥匙的车没有KVM盒子，KVM盒子在主驾驶座椅下面，没有的为普通钥匙。

4、普通钥匙请注意：普通钥匙匹配过程中需要输入新钥匙的“遥控ID” 和“遥控安全码（需要选择16位/24位）”

钥匙有两款（P/L)，款式与包装盒都不一样。需要用来匹配的新钥匙必须对应原车钥匙款式。

（P型：1遥控ID-8位数，2遥控安全码-16位数）

（L-RFK型：1遥控ID-8位数，2遥控安全码-24位数）

智能钥匙

1、钥匙解锁功能注意：只能解锁本车或对应车辆的CEM安全数据的钥匙；

2、删除已有编程的钥匙，原车钥匙被删除后可用于本车继续匹配，但由于未解锁，不能用于另一辆汽车。

3、S40智能钥匙匹配不需要拆读KVM；

钥匙如何区分智能与半智能：

1、智能：如下图，有线圈的（左）为智能款。另外包装盒上有“PK”字样，并且没有16/24位遥控安全码；

2、半智能：如下图，没有线圈的（右）为半智能款。另外包装盒上有“RFK”字样，并且带有16/24位安全码。

车辆如何区分智能与半智能钥匙：

1、智能钥匙的车有KVM盒子，KVM盒子在主驾驶座椅下面，有的为智能钥匙：

2、智能钥匙，在旋钮打火开关处原车带有一把塑胶假钥匙（如下图），半智能没有。

| 芯片类型： | 普通48芯片 |
| --- | --- |
| 遥控类型： | （普通钥匙）专用遥控器43频率（智能钥匙）专用遥控器433频率 |
| 钥匙坯号： | 专用小钥匙24/38号 |
| 密码需求： | 拆读CEM备份安全数据后匹配 |
| 遥控生成： | （普通钥匙）钥匙匹配过程中需要输入遥控ID及遥控安全码，钥匙匹配完成遥控即生成。（智能钥匙）智能卡匹配完成，遥控自动生成。 |
| OBD位置： | 方向盘左下方 |
| 其他信息： | 车型 普通钥匙 普通钥匙请注意：普通钥匙匹配过程中需要输入新钥匙的“遥控ID” 和“遥控安全码（需要选择16位/24位）” 钥匙有两款（P/L)，款式与包装盒都不一样。需要用来匹配的新钥匙必须对应原车钥匙款式。 （图一 P型：1遥控ID-8位数，2遥控安全码-16位数） （图二&图三 L-RFK型：1遥控ID-8位数，2遥控安全码-24位数） CEM盒子位置 智能钥匙 建议参照原车钥匙选择新的钥匙款式。下图款式：L-PK-434 不带16/24位遥控安全码的属于全智能钥匙 |