柴油小灵通电脑试验台是配合国内操作最方便的MST-9000+汽车ECU电脑试验台的升级配套产品。试验台也可以独立工作。而且可以全面驱动各种型号的汽车电脑，车上的各种传感器信号和喷油器工作，外观简洁明快，设计合理。软件升级方便。是电喷系统教学、培训、解码器演示、检测维修电脑板的得力助手。

仪器参数：

1、该试验台设有4路模拟信号，其中4路有数码电压表做显示，精确的指示模拟信号电压。

2、该试验台设有4路波形通道输出，可以编辑各种车型的曲轴、凸轮轴信号。方便准确。

3、该试验台可以准确的模拟柴油喷油器的工作状况。

4、该试验台设计了3路开关模拟，输出高低电平随意设定。

5、为了方便使用，新车型可以通过电脑编辑出端子数据及波形存在电脑里，需要时下载到试验台内使用。

6、机内采用大功率开关电源，具有短路保护的功能。

7、为了方便用户对电脑的诊断。采用OBD电脑诊断专用插头检测电脑板。

仪器接线端口原理图：

喷油器

模拟信号

开关信号

执行元件信号

曲轴信号

OBD诊断接口

仪器使用方法：

- 软件使用：

- 将“柴油小灵通”文件夹放到C盘目录中

- 打开软件找到“USB驱动文件”

- 双击“CH341SER驱动”

- 点击“INSTALL”

自动安装界面

驱动安装完毕

- 将“柴油小灵通”发送到桌面快捷方式

- 软件界面

- 在设备管理器中看一下仪器端口号。

- 如果端口号大于COM9，请点击鼠标右键，选择属性：

- 在端口设置里选择高级

- 将端口号设置到COM9以内

- 选择串口设置进行端口设置

装箱清单：

电源线  USB线，电脑连接线，光盘