ADS1802 TOYOTA Scan Tool Function List

Support early 53 systems as below:

1. Engine&Etc

2. Engine

Read Data Trouble Code

Read Historical Data Trouble Code

Clear Data Trouble Code

Read Dynamic Parameter

ACTURATOR TEST

3. ETC

Read Data Trouble Code

Clear Data Trouble Code

Read Dynamic Parameter

4. AirBag

Read Data Trouble Code

Read Historical Data Trouble Code

Clear Data Trouble Code

Read Dynamic Parameter

5. ABS

Read Data Trouble Code

Clear Data Trouble Code

Read Dynamic Parameter

ACTURATOR TEST

6. CCS ---

7. A/C

Read Data Trouble Code

Clear Data Trouble Code

Read Dynamic Parameter

ACTURATOR TEST

8. Combination Meter

Read Dynamic Parameter

ACTURATOR TEST

9. D-DOOR MOTOR ---

10. P-DOOR MOTOR ---

11. RL-DOOR MOTOR ---

12. RR-DOOR MOTOR ---

13. Main Switch

Read Dynamic Parameter

ACTURATOR TEST

14. Sliding roof

Read Dynamic Parameter

ACTURATOR TEST

15. EMPS

Read Data Trouble Code

Clear Data Trouble Code

Read Dynamic Parameter

16. Entry&Start

Read Data Trouble Code

Clear Data Trouble Code

Read Dynamic Parameter

ACTURATOR TEST

17. Intelligent Parking Assist ---

18. Immo.

Read Data Trouble Code

Clear Data Trouble Code

Read Dynamic Parameter

19. Main Body ---

20. Back Door

Read Dynamic Parameter

ACTURATOR TEST

21. HV Battery

Read Data Trouble Code

Clear Data Trouble Code

Read Dynamic Parameter

ACTURATOR TEST

22. Hybrid Control

Read Data Trouble Code

Clear Data Trouble Code

Read Dynamic Parameter

ACTURATOR TEST

23. Sequential M/T

Read Data Trouble Code

Read Historical Data Trouble Code

Clear Data Trouble Code

Read Dynamic Parameter

ACTURATOR TEST

24. Multi-Mode M/T

Read Data Trouble Code

Clear Data Trouble Code

Read Dynamic Parameter

ACTURATOR TEST

25. Stop And Go

Read Data Trouble Code

Clear Data Trouble Code

Read Dynamic Parameter

ACTURATOR TEST

26. Radar Cruise ---

27. Laser Cruise ---

28. E-ACM ---

29. Driver Seat

Read Data Trouble Code

Clear Data Trouble Code

Read Dynamic Parameter

ACTURATOR TEST

30. Tilt&telescopic

Read Data Trouble Code

Clear Data Trouble Code

Read Dynamic Parameter

ACTURATOR TEST

31. Mirror

Read Dynamic Parameter

ACTURATOR TEST

32. Mirror L

Read Dynamic Parameter

ACTURATOR TEST

33. Mirror R

Read Dynamic Parameter

ACTURATOR TEST

34. Gateway

Read Data Trouble Code

Read Historical Data Trouble Code

Clear Data Trouble Code

35. Passenger Door

Read Data Trouble Code

Clear Data Trouble Code

Read Dynamic Parameter

ACTURATOR TEST

36. Rear left Door

Read Data Trouble Code

Clear Data Trouble Code

Read Dynamic Parameter

ACTURATOR TEST

37. Rear right door

Read Data Trouble Code

Clear Data Trouble Code

Read Dynamic Parameter

ACTURATOR TEST

38. Driver Door

Read Data Trouble Code

Clear Data Trouble Code

Read Dynamic Parameter

ACTURATOR TEST

39. Rear Right Seat

Read Data Trouble Code

Clear Data Trouble Code

Read Dynamic Parameter

ACTURATOR TEST

40. Rear Left Seat

Read Data Trouble Code

Clear Data Trouble Code

Read Dynamic Parameter

ACTURATOR TEST

41. Rear Seat Switch

Read Dynamic Parameter

42. Steering Pad Switch

Read Data Trouble Code

Clear Data Trouble Code

Read Dynamic Parameter

43. Clearance Sonar

Read Data Trouble Code

Clear Data Trouble Code

Read Dynamic Parameter

ACTURATOR TEST

44. Rain Sensor

Read Dynamic Parameter

45. Wiper

Read Dynamic Parameter

ACTURATOR TEST

46. Combination Switch

Read Data Trouble Code

Clear Data Trouble Code

Read Dynamic Parameter

47. Steering Lock

Read Data Trouble Code

Read Historical Data Trouble Code

Clear Data Trouble Code

Read Dynamic Parameter

ACTURATOR TEST

48. Passenger Seat

Read Dynamic Parameter

ACTURATOR TEST

49. Retractable Hardtop

Read Data Trouble Code

Clear Data Trouble Code

Read Dynamic Parameter

50. Night View

Read Data Trouble Code

Clear Data Trouble Code

Read Dynamic Parameter

ACTURATOR TEST

51. Accessory Gateway ---

52. HL Auto Leveling

Read Data Trouble Code

Clear Data Trouble Code

Read Dynamic Parameter

ACTURATOR TEST

53. Navigation ---